## Slide 1
第2单元 信息系统的组成与功能
2.2 计算机系统互联

## Slide 2
计算机网络可以理解为将计算机系统互联，可以把地理位置不同、具有独立功能的多台计算机及其外部设备通过通信线路连接起来，在网络通信协议的管理和协调下，实现资源共享和信息传递。

## Slide 3
计算机网络类型
局域网(LAN)
城域网(MAN)
广域网(WAN)
范围较小，如学校的计算机教室，电子阅览室等单独构成教育网。
一个城市范围内，主要采用光纤传输，如很多地方教育网就是城域网。
范围较广，如因特网就是广域网。

## Slide 4
计算机网络以数字形式传输信号。比特（bit）是计算机中数据量的单位，也是信息论中信息量的单位。1比特能存储二进制数的一个1或0。
网络带宽是指在单位时间（一般指的是1秒钟）内能传输的数据量。网络和高速公路类似，带宽越大，就类似高速公路的车道越多，其通行能力越强。
速率也称为数据率或比特率，单位是比特每秒（b/s,常用bps表示）。如网速100M，实际的意思是速率为100Mb/s。
带宽与网络传输速率

## Slide 5
网络协议
网络协议是为在计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。它规定了通信时信息必须采用的格式和这些格式的意义。网络协议由语法、语义和时序（同步）三个要素组成。常用的网络协议有TCP、IP、HTTP、FTP、OSPF、IGP等。
TCP/IP协议不是单一协议，而是一个协议簇，包含数百个协议，在这些协议中，TCP（传输控制协议）和IP（网际互联协议）是其中最重要的核心协议。要想将设备接入互联网，就要使用TCP/IP协议。

## Slide 6
FTP协议称为文件传输协议，用于把网络上一台计算机中的文件移动或复制到另一台计算机上。FTP协议由FTP服务器和FTP客户端组成。
FTP地址的格式为： ftp://用户名:密码@ftp服务器IP地址或域名
FTP协议

## Slide 7
IP地址
IP地址是指互联网协议地址。IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一台主机分配一个逻辑地址。

## Slide 8
可以通过“开始→运行→cmd”命令，输入“ipconfig/all”查询出IP地址。同时还有一个地址是MAC地址，这个MAC地址是计算机的真正地址，通过ARP地址解析协议可以将IP地址解析为MAC地址。由此可见，IP地址是一个逻辑地址。
逻辑地址，真正地址和arp协议

## Slide 9
1. IP地址是逻辑地址
2. IP地址的格式
3. 子网掩码
4. 公有地址与私有地址
5. 默认网关
6. DNS服务器
IP 地址
每个数字不能超过255

## Slide 10: IP地址的格式
192 .168 .70 .39
实际上一个IP地址是一个32位的二进制数。
以简化人们的记忆：每8个位可以用一个十进制整数数字来表示。
IP地址用三个用小数点隔开的十进制整数组成的
11000000.01101000.00100110.00100111
每个IP地址都包含两部分，即网络号和主机号。 网络号：用于识别主机所在的网络； 主机号：用于识别该网络中的主机。

## Slide 11
我们的电话号码由区号和电话号两部分组成 ，同理，IP地址也包括网络地址和主机地址两部分，要区分网络地址和主机地址，就需要子网掩码来判断。
子网掩码是32位二进制数，子网掩码中二进制数1对应的IP地址为网络编码，0对应的IP地址位为主机编码。IP地址与子网掩码相与，得到网络地址。
子网掩码
可以表示为：100.4.5.6/19
100.4.5.6
255.255.224.0

## Slide 12: IP地址基本类
0
8
16
24
31
0
1
1
0
1
0
7
15
23
A类
B类
C类
A类
B类
C类
1.x.y.z~126.x.y.z
128.x.y.z~191.x.y.z
192.x.y.z~223.x.y.z
可支持的网络数
每个网络支持的主机数
126
16384
2097152
16777214
65534
254
默认子网掩码
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0

## Slide 13
公有地址和私有地址
公有地址由国际互联网络信息中心负责，分配给那些向国际互联网络信息中心提出申请的组织机构。
私有地址专门为组织机构内部使用。
以下是留用的内部私有地址：
A类 10.0.0.0~10.255.255.255 即10.0.0.0/8
B类 172.16.0.0~172.31.255.255 即172.16.0.0/12
C类 192.168.0.0~192.168.255.255 即192.168.0.0/16

## Slide 14
网 关
通常使用路由器作为网关设备。路由器的接口必须设置一个IP地址，它的地址将作为网络中计算机互相访问的关口(默认网关)。如果目的地设备与计算机在同一网络中，不需要路由器向外转发；如果目的地设备与计算机不在同一网络中，信息将送到默认网关（路由器），路由器会根据路由肯将信息发送给目的地设备。

## Slide 15
.com 用于商业机构。它是最常见的顶级域名。
.net 最初用于网络组织，例如互联网服务商和维修商。
.org 用于各种组织，包括非营利性组织。
.gov 政府机构的专用域名。
域 名
域名是覆于IP地址上的“面具”，目的是便于记忆和沟通。

## Slide 16
DNS服务器
DNS(Domain Name System,域名系统)服务器主要用于域名解析， 即将主机名解析成IP地址。

## Slide 17
IPv4协议下的IP地址不足，严重制约了互联网的发展。IETF设计了下一代IP协议IPv6，号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个网址。

## Slide 18: 新技术的产生－－IPv6
0
8
16
24
31
7
15
23
以前的网络技术能提供大约4亿个独立的IP地址
8位二进制数
1～255
8位二进制数
1～255
8位二进制数
1～255
8位二进制数
1～255
0
32
64
96
127
31
63
95
32位二进制数
1～232
32位二进制数
1～232
32位二进制数
1～232
32位二进制数
1～232
IPv6

## Slide 19
运算符 | 描述 | 实例
& | 按位与运算符：参与运算的两个值,如果两个相应位都为1,则该位的结果为1,否则为0 | (a & b) 输出结果 12 ，二进制解释： 0000 1100
¦ | 按位或运算符：只要对应的二个二进位有一个为1时，结果位就为1。 | (a ¦ b) 输出结果 61 ，二进制解释： 0011 1101
^ | 按位异或运算符：当两对应的二进位相异时，结果为1 | (a ^ b) 输出结果 49 ，二进制解释： 0011 0001
~ | 按位取反运算符：对数据的每个二进制位取反,即把1变为0,把0变为1 。~x 类似于 -x-1 | (~a ) 输出结果 -61 ，二进制解释： 1100 0011，在一个有符号二进制数的补码形式。
<< | 左移动运算符：运算数的各二进位全部左移若干位，由 << 右边的数字指定了移动的位数，高位丢弃，低位补0。 | a << 2 输出结果 240 ，二进制解释： 1111 0000
>> | 右移动运算符：把">>"左边的运算数的各二进位全部右移若干位，>> 右边的数字指定了移动的位数 | a >> 2 输出结果 15 ，二进制解释： 0000 1111
Python位运算符
位运算符是把数字转换为二进制数后再运算
拓展知识